技术文件

（一）LED 屏及配套设备

1.屏体基本要求

★屏体尺寸：长度*高度（约）：≥3200mm*3200mm。

★点间距：≤6.5x6.5mm（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的检测报告）。

像素密度:≥23716（点/m2）（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的检测报告）。

LED 灯种类：SMD2020 灯； IC断点续。

单元尺寸：约962mm×52mm；

模组尺寸：约962*208mm，厚度≤（屏体厚度3mm，电源盒厚度约70mm）。

功耗：平均：240W/㎡，最大：800W/㎡。

屏体重量：小于3.5kg/㎡。

模组分辨率（宽×高）：≥492像素×492像素。

接插件：铜材。

电线电缆：国标多芯线材，通过认证。

屏体透明度：＞60。

防护等级：优于IP4。

平整度：模块间拼缝<0.1m。

平均寿命：大于10万使用小时。

▲LED 显示屏具有图像处理功能：视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能，摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果≥80%。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的检测报告）。

▲LED 显示屏通过抗 UV 紫外线老化检测、盐雾满足至少 10 级要求、抗震等级≥8 级要求。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的检测报告）。

▲LED 显示屏视觉舒适度（VICO 指数）范围在 0-1 级，具备防眩光功能。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的检测报告） 。

失控点：小于万分之一（连续使用时）。

供电要求：220V±10%；AC50HZ，三相五线。

连续工作时间：大于72小时。

屏幕亮度：白平衡亮度1500-4500cd/m2。

可视距离：8m～250m距离观看时图像清晰可。

发光元器件:R、G、B采用原厂封装LED。

亮度调节:根据环境亮度自动调节和手动调节，大于等于256。

视角:水平约140，垂直约140（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的检测报告）。

色温:5500K-9300K

图像调节:白平衡、对比度、视觉、色调调节。

图像处理:图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理。

驱动方式:恒流驱动。

扫描方式;静态。

对地漏电流:小于2毫安。

亮度均匀性:整屏单色最亮时，最低像素亮度/最高像素亮度大于0.95。

信号处理能力:大于16bit。

衰减率:年衰减小于5%。

对比度: 约2000:01:00。

刷新频率:大于1920HZ。

换帧频率:大于60HZ。

视频输入:兼容PAL\NTSC电视信号,兼容HDTV和SDTV。

软件接口:WINDOWS7、NT、XP、2000。

显示模式: 约32位真彩色1024X768。

平均无故障工作时间:大于10000小时。

灯珠坏点率:小于万分之一，且呈离散分布。

控制系统:同步/异步。

使用环镜:◆工作环境：-10～+45 ℃/ 10～90 %RH◆存储环境：-40～+65 ℃/ 10～90 %RH。

安装方式:贴装，吊装，固装，支持任意尺寸裁剪，弯曲。

2.LED 控制系统--接收系统

单卡最大带载 约512*512 像素，支持 约32 组 RGB 并行数。

采用≥8 个标准 HUB320 接口，适用于多种环境的搭建。

支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差。

3.LED 高清处理器

3.1 支持至少 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路配置扩展子卡。

3.2 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能 。

3.3 扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。

3.4 支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放至少三种缩放模式。

3.5 支持快捷点屏。

3.6 支持≥4 个网口输出，最大带载 260 万像素。

3.7 支持通过 RS232 协议连接中控设备。

3.8 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。

3.9 前面板 LCD 显示界面，具有按键灯提示。

4.控制电脑 （含鼠键套装）

4.1 CPU：性能≥I5 十二代。

4.2 内存条：≥16GB。

4.3 显示器：≥21.5英寸。

4.4 带独立显卡。

5.LED 专用配电箱

5.1 具有过载、过流、过载保护。

5.2 支持远程控制电源系统的开关。

5.3 可设定任意时间开启和关闭 LED 显示屏电源。

5.4 可设定任意时间关闭计算机。

6.显示屏保护器

6.1 总容量：220V，50A。

6.2 单路最大电流：≥30A。

6.3 显示屏尺寸：≥2.19 英寸。

▲6.4 2 路 DATE 接口，2 路 USB 接口，可用于读取机器工作日志和 5V直流电源充电以及级联（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的检测报告。

▲6.5 支持过压、过流、欠压设置及保护。

▲6.6 支持 约433 遥控控制，接收远距离可穿墙（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的检测报告）。

▲6.7 可通过红外遥控开关电源，独立开关每一路电源（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的检测报告。

6.8 支持定时开机，定时关机，倒计时关机，时间设置。

▲6.9 支持 RS485 中控控制，波特率可设（4800,7200,14400,19200,38400,43000,56000,57600,

115200,128000,230400,256000,460800,921600）；（投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证标识的检测报告）。

▲6.10 每路带独立断电开关。

6.11 每路延时时间可设（1-999S)，默认 1S。

7、散热系统

为了散热系统均衡，单冷挂机空调，3P以上挂式空调，制冷剂制冷量≥7500W。提供产品通过CCC认证及节能认证资料证明。

8、★项目整体保修期≥3年